# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Тема 1.4 «Газораспределительный механизм»

Цель работы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и работе клапанного узла и механизма вращения клапана механизмов газораспределения двигателей ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-53-11, ЗИЛ-508.10, ЯМЗ-236, КамАЗ-740.10

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу клапанного узла и механизма вращения клапана механизма газораспределения

2. Рассмотреть и уметь объяснить:

2.1. Способы крепления сухарей на стержне клапана

2.2. Способы увеличения отвода теплоты от тарелки клапана

2.3. Конструкцию механизма вращения выпускного клапана

2.4. Передачу усилия от механизма вращения клапана на стержень клапана

2.5. Тепловой зазор в механизме и его влияние на работу двигателя

3. Выписать основные параметры, характеризующие клапанный узел и механизм вращения клапана изучаемых двигателей

3.1. Конструктивные особенности впускных и выпускных клапанов

3.2. Материалы, применяемые при изготовлении деталей клапанного узла

3.3. Типы механизмов вращения клапана

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

## Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд «Двигатель ЗМЗ-402.10», «Двигатель ЗМЗ-53-11», «Двигатель ЗИЛ-508.10», «Двигатель ЯМЗ-236», «Двигатель

КамАЗ-740.10»

1.2.Детали и узлы механизма газораспределения: клапана, пружины, тарелки, сухари, направляющие втулки, механизм вращения

2.Плакаты: «Механизм газораспределения», «Фазы газораспределения», «Механизм вращения клапана»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

### Контрольные вопросы:

- Каково назначение клапанов, в чём особенности конструкций выпускных клапанов?

- Как работает механизм вращения выпускного клапана? Ответ пояснить схемой.

- Для чего нужен и как регулируется тепловой зазор в механизме газораспределения?

## Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на 10 минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

| Номер уровня | Номер задания | Цена задания, баллов | Максимальная сумма балов | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0-1 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1-2 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2-3 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3-4 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 4-5 |