# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №34

Тема 4.2 «Тормозная система»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе усилителей тормозных приводов

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу усилителей тормозных приводов автомобилей

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Конструкцию гидровакуумного усилителя тормозного привода

2.2.Конструкцию вакуумного усилителя тормозного привода

2.3.Работу гидровакуумного усилителя при торможении

2.4.Работу гидровакуумного усилителя при растормаживании

2.5.Работу вакуумного усилителя при торможении

2.6.Работу вакуумного усилителя при растормаживании

3.Выписать основные параметры, характеризующие усилители тормозных приводов изучаемых автомобилей

3.1.Тип усилителя и место его установки

3.2.Конструктивные особенности усилителей тормозного привода

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

## Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Макеты «Гидровакуумный усилитель тормозного привода», «Вакуумный усилитель тормозного привода»

1.2.Щит «Гидровакуумный усилитель тормозного привода»

1.3.Детали и сборочные единицы усилителей тормозного привода

2.Плакаты

Плакаты «Тормозная система», «Гидравлический привод тормозов автомобиля ГАЗ-3102», «Гидравлический привод тормозов автомобиля ГАЗ-53-12», «Гидравлический привод тормозов автомобиля ВАЗ-2108»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

### Контрольные вопросы:

- Какие типы усилителей применяются в гидравлических тормозных приводах? В чем заключается принципиальное отличие между ними?

- Каково устройство и работа вакуумного усилителя автомобиля ГАЗ-3102?

- Каково устройство и работа гидровакуумного усилителя автомобиля ГАЗ-53-12?

- Каким образом осуществляется следящее действие в усилителях тормозного привода?

## Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на 10 минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

| Номер уровня | Номер задания | Цена задания, баллов | Максимальная сумма балов | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0-1 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1-2 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2-3 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3-4 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 4-5 |