# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №40

Тема 4.2 «Тормозная система»

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе приборов двухпроводного тормозного привода прицепа

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу приборов двухпроводного тормозного привода прицепа

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Работу двухпроводного тормозного привода прицепа при отсутствии торможения

2.2.Работу двухпроводного тормозного привода прицепа при торможении рабочей тормозной системой

2.3.Работу двухпроводного тормозного привода прицепа при торможении стояночной запасной тормозной системой

2.4.Работу двухпроводного тормозного привода прицепа при выходе одного из контуров из строя

3.Выписать основные параметры, характеризующие приборы двухпроводного тормозного привода прицепа изучаемых автомобилей

3.1.Приборы, входящие в двухпроводный тормозной привод прицепа, и место их установки

3.2.Регулировка клапана управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом

4.Выполнить практическую работу

5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 – 4, дать ответ на контрольные вопросы

## Оборудование и наглядные пособия

1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Макеты «Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом», «Разобщительный кран», «Соединительная головка типа «Палм»

1.2.Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом, разобщительные краны, соединительные головки типа «Палм»

2.Плакаты

Плакаты «Тормозная система с пневматическим приводом», «Двухпроводный тормозной привод прицепа»

3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Машиностроение, 1990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

### Контрольные вопросы:

- Назначение, общее устройство клапана управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом

- Описать работу клапана управления тормозами прицепа при срабатывании 2-го контура

- Описать общее устройство и принцип действия соединительных головок типа «Палм»

## Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на 10 минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

| Номер уровня | Номер задания | Цена задания, баллов | Максимальная сумма балов | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0-1 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1-2 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2-3 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3-4 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 4-5 |